MOSLINK 0,8 ULV

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Хемијски састав: Lambda-cihalotrin ..........8 g/l

Moslink 0,8ULV  Инсектицид намењен за сузбијање одраслих форми комараца.

Примена

Moslink 0,8 ULV намењен је за сузбијање адултних форми комараца (Маnsonia spp., Culex spp., Aedes spp.) третирањем из ваздухоплова хладним замагљивањем уређајима за фино дисперговање (хладни аеросол). Третирање из ваздухоплова не вршити при брзини ветра већој од 2 m/s јер долази до заношења препарата и смањења ефикасности, температура при третирању треба да износи до 27оC. Не третирати ако се очекују падавине у року од 24 сата од примене. Препоручује се третирање у раним јутарњим сатима или у предвечерје.

Moslink 0,8 ULV намењен је за сузбијање адултних форми комараца у природним условима, у урбаним и руралним срединама. Прмењује се уз обале река, у парковима и осталим стаништима у којима су комарци многобројни.

Количина примене препарата

Moslink 0,8 ULV применити неразређен кад год то услови за примену дозвољавају, у количини од 0,3 l/ha. Када то није могуће препарат се може мешати са керозином или дизел горивом (D2)

У односу 3:2 (три дела препарата и два дела разређивача), укупно 0,5 l/ha смеше. У оба случаја примењује се у количини од 2,4 g а.м./hа.

Мере предострожности при третирању

При раду са препаратом не пушити, не јести и не пити. Носити заштитну маску за очи и лице. При раду са препаратом носити заштитне гумене рукавице и заштитно одело. Приликом третирања поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију водотока, бунара, језера и изворишта вода, третирајући на довољној висинској удаљености од њих. Не третирати директно водену површину.

Мере предострожности после третирања

Изложене делове телa и лица опрати водом и сапуном. Радну одећу пресвући и опрати. Опрему и уређаје коришћене приликом третирања детаљно опрати водом, при том пазити да не дође до контаминације надземних и подземних вода. Неутрошене количине препарата не изливати у водотоке и стајаће воде због штетности за организме у води.

Празна амбалажа

Са остатцима биоцидног производа поступати у складу са Законом о управљању отпадом("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10  а са искоришћеном амбалажом поступати у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду(„Службени гласник РС”, број 36/09).

Складиштење

Moslink 0,8 ULV чувати у оригиналној амбалажи у сувој и добро проветреној просторији, ван дохвата деце и неупућених особа, удаљен од извора паљења.

Поступак приликом акцидента при транспорту и складиштењу

Уколико дође до проливања или цурења препарата, одговорно лице мора да изолује место незгоде и о томе обавести надлежни орган инспекције или најближу станицу милиције. Расути препарат треба покрити земљом или песком и тако апсорбованог пренети до места уништавања. Место акцидента треба добро опрати водом, при том водећи рачуна да не дође до контаминације водотокова и подземних вода.

Рок употребе: 2 године од датума производње.

СИМПТОМИ ТРОВАЊА И ПРВА ПОМОЋ

Уколико дође до пероралног уноса препарата (гутања) јављају се неспецифични симптоми као што су гађење, повраћање, саливација, абдоминални болови и дијареја али се сматра да се не може унети летална доза. Отрованом се може дати неколико чаша воде или суспензија медицинског угља, а затим изазвати повраћање и одмах потражити помоћ лекара, са собом понети упутство.

Уколико препарат доспе у очи, испрати их под благим млазом чисте воде у периоду од 15 минута.

Уколико препарат доспе на кожу одмах је испрати са већом количином воде и сапуна. Неразблажен Moslink 0,8 ULV је иритирајући за очи и кожу. Ако дође до контаминације одеће скинути је и опрати. Избегавати дужи контакт са средством приликом примене.

Ако дође до инхалационе изложености (удисања) препарата, особу изнети на свеж ваздух, утоплити је, према потреби дати вештачко дисање и што пре обезбедити помоћ лекара.

Терапија је симптоматска и потпорна уз лаважу желудца и лаксативе.

У случају тровања позвати национални центар за контролу тровања

011/3608-440, 3608-234

Увозник:

Agrolink d.o.o.,  11 000 Београд, Џорџа Вашингтона 54, тел. 011/322 76 16;

факс. 011/322 85 42

# Comments

Precizirati gde, na kojim stanistima (npr.jezera, bare, kanali…)?