UNITED PHOSPHOROUS LIMITED

SIGURNOSNI LISTOVI

DEVRINOL 45 F

Strana 1 od 6

Datum izdavanja: 03.02.2012.

Datum Revizije : 03.02.2012.

1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O PROIZVOĐAČU I LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

Naziv proizvoda:			DEVRINOL 45F

Proizvođač:				United Phosphorous Limited

The Centre

Birchwood Park

Warrington

WA3 6YN

Cheshire UK

Tel: 01270 766666

Fax: 01270 766788

Zastupnik u Republici Srbiji: Agrolink d.o.o., Džordža Vašingtona 54, Beograd

Tel. 011/322-76-16 Fax. 011/322-43-77, e-mail: agrolink@yubc.net

Način korišćenja: Devrinol 45 F se koristi u poljoprivredi kao herbicid, sredstvo za uništavanje 			       korova.

Telefon za hitne slučajeve

Nacionalni centar za kontrolu trovanja 011/3608-440; 3608-234.

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Znak opasnosti: Xn (štetno)

Oznake rizika: R-22, 52

Oznake bezbednosti: S 2, 13, 45

Xn

Štetno

DEVRINOL 45F	SIGRNOSNI LISTOVI					Strana 2 od 6

3. SASTAV/INFORMACIJA O SASTOJCIMA

| Hemijsko ime | EC broj | CAS broj | Težina% | Klasifikacija (Dir. 67/548) | EU-GHS Klasifikacija supstanci | REACH br. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napropamid | 239-333-3 | 15299-99-7 | 40-50 | Xi; R36, N;R51/53 | Irit oka 2 (H319) Hron Vod 2 (H411) | Podatci nedostupni |
| Etokislirani alkohol | - | - | < 1 | Xn,R22 Xi; R41 N; R50 | Ošt. Oka 1 (H318) Akut toks. 4 (H302) Vod Akut 1 (H400) | Podatci nedostupni |
| Vodeni rastvor dipropilen glikola oko 20% | - | - | <1 | C; R34 Xn; R22 Xi; R43 N;R50 | - | - |
| Etilen glikol | 203-473-3 | 107-21-1 | 5-10 | Xn; R22 | Akut. Toks.4 (H302) | Podatci nedostupni |

4. MERE PRVE POMOĆI

Ukoliko dođe u dodir sa kožom:	Isprati kožu sa vodom i sapunom.

Ukoliko dođe do kontakta sa očima:	Odmah oči isprati sa većom količinom vode. Posle prvog ispiranja, 					skinuti sočiva (ako ih povređeni ima) i nastaviti sa ispiranjem vodom u 					dužini od 15 minuta.

Ukoliko se proguta:			Pozvati centar za kontrolu trovanja ili pozvati lekara.

Ukoliko se udahne:			Izneti osobu na svež vazduh. Ako loše stanje osobe ne prolazi obratitit 					se lekaru za pomoć.

Medicinski savet:

Terapija je simptomatska i terapijska podrška je indikovana.

5. PROTIVPOŽARNE MERE

Supstance za gašenje požara: 		Koristiti sredstva za gašenje požara koja odgovaraju prostoru u kome je

izbio požar. Koristiti vodu da se ohlade kontejneri.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje:	Nema informacija.

Specifične opasnosti:		Nema informacija.

Specijalna zaštitna oprema:	Nositi ličnu zaštitnu za zaštitu disajnih organa. Nositi zaštitnu odeću kako bi se 				sprečio kontakt s kožom i očima.

6. MERE U SLUČAJU SLUČAJNOG PROLIVANJA

Lična zaštita:			Evakusiati personal na sigurno mesto. Izbegavati kontakt sa očima. 					Nositi zaštitnu odeću/rukavice i zaštitu za oči/lice.

Zaštita okoline:		Ne izlivati proizvod u kanalizaciju ili reke. Ne dozvoliti da proizvod dospe u 				vodene i kanalizacione sisteme.

Mere u slučaju prolivanja:     Prosuta supstancija treba da se pospe sa peskom, zemljom

ili nekim drugim adsorbentom. Pesak, adsorbent treba

pokupiti i odložiti na mestu propisanom za odlaganje

kontaminiranog materijala. Posle isprati vodom mesto gde

DEVRINOL 45F	SIGRNOSNI LISTOVI					Strana 3 od 6

se supstanca prosula. Prilikom ispiranja treba paziti da ne

dođe do apsorpcije zemljanih površina. Svako nekontrolisano oticanje 			           preparata u vodotokove mora biti prijavljeno nadležnim organima.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:				Obezbediti odgovarajuću ventilaciju. Nositi odgovarajuću zaštitnu 					opremu (odelo, rukavice, zaštitu za lice).  Izbegavati direktni

kontakt sa proizvodom. Ne mleti ili variti u blizini kontejnera-opasnosti 	od eksplozije. Osigurati blizinu vode za ispiranje i tuševa u blizini 	radnog mesta. Ne piti, ne jesti i ne pušiti za vreme rada sa proizvodom. 	Oprati ruke posle rada sa proizvodom.

Uslovi skladištenja:			Čuvati na hladnom, dobro provetrenom mestu. Držati kontejnere

dobro zatvorenim.

Odgovarajuće pakovanje:		Čuvati u originalnoj ambalaži.

8. KONTROLA IZLOŽENOSTI/LIČNA ZAŠTITA

Opasna materija: 			Etilen glikol

WEL (8 h TWA): 60 mg/m3  WEL (15 min STEL): 125 mg/m3

Zaštita disajnih puiteva:		Zaštita disajnih puteva nije potrebna.

Zaštita ruku: 				Zaštitne rukavice.

Zaštita očiju: 				Zaštitne naočare. Obezbediti ispiranje očiju.

Zaštita kože: 				Zaštitna odeća.

9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:						kremast.

Fizičko stanje:					tečno.

Miris:						karakterističan miris.

Oksidacija: 					Nema oksidacije (prema EC kriterijumima)

Rastvorljivost u vodi: 				Meša se sa vodom u svim proporcijama.

Rastvorljivost u drugim rastvaračima:	Nema dostupnih informacija.

Viskozitet:					50

PH:						8-9

Tačka ključanja:				> 100 0C

Tačka paljenja:				> 100 0C

Tačka topljenja/tačka mržnjenja:		Nema dostupnih informacija.

Isparljivost:					Nema dostupnih informacija.

Zapaljivost:					Nema dostupnih informacija.

Temperatura samozapaljenja:			Nema dostupnih informacija.

Temperatura dekompozicije:		Nema dostupnih informacija.

Oksidativni procesi:				Nema dostupnih informacija.

Eksplozivni procesi:				Nema dostupnih informacija.

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Reaktivnost:				Nema dostupnih informacija.

Hemijska Stabilnost:			Stabilan pri uobičajenim uslovima.

Uslovi koje treba izbegavati: 	Nema dostupnih informacija.

Mogućnost opasnih reakcija:	Nema dostupnih informacija.

DEVRINOL 45F	SIGRNOSNI LISTOVI					Strana 4 od 6

Materijali koje treba izbegavati: 		Nema dostupnih informacija.

Opasne materije razlaganja: 		Nema dostupnih informacija.

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Akutna toksičnost:

Lokalni efekti

Inhalacija		Nema dostupnih informacija.

Kontakt sa očima:	Nema dostupnih informacija.

Kontakt sa kožom:	Nema dostupnih informacija.

Ingestija:		Nema dostupnih informacija.

Oralno pacov LD50 (5000 mg/kg

Dermalno pacov LD50 (2000 mg/kg

Inhalaciono pacov LC50 2 mg/l

Korozivnost:		Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija 	Nema dostupnih informacija.

Ponovljene toksične doze	Nema dostupnih informacija.

Karcinogeni efekat	Nema dostupnih informacija.

Mutageni efekti	Nema dostupnih informacija.

Reproduktivni efekti	Nema dostupnih informacija.

STOT pojedinačno izlaganje	Nema dostupnih informacija.

STOT	ponovljeno izlaganje		Nema dostupnih informacija.

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Toskičnost:

Dafnije 48 h LC50 = 14 mg/l

Ribe 96 h LC50 = 13 mg/l

Alge 72h EC50 = 11 mg/l

Mobilnost u zemljištu: 	Nema dostupnih informacija.

Perzistentnost i razgradljivost:	Nema dostupnih informacija.

Potencijal bioakumulacije: 		Nema dostupnih informacija.

Etilen glikol	-1.93 (log Pow)

Rezultati PBT i vPvB procena:

Ova mešavina ne sadrži perzistentne supstance, bioakumulativne niti toksične (PBT).

Ova mešavina ne sadrži veoma perzistentne supstance niti veoma bioakumulativne (vPvB).

Ostali nepovoljni uticaiji: 		Nema dostupnih informacija.

13. ODLAGANJE

Odlaganje otpada u skladu sa lokalnim zakonom.

Odlaganje ambalaže:	Isprati vodom. Obezbediti da ovlašćenja organizacija sakupi ambalažu.

Usmeriti pažnju korisnika na postojanje regionalnih i nacionalnih

regulativa što se tiče odlaganja.

EWC otpad br.	020108 – agrohemijski otpad sadrži opasne supstance.

Ostale informacije:	U skladu sa Evropskim katologom otpada, Kodovi otpada za proizvod nisu specifični, ali aplikacija je specifična.

DEVRINOL 45F	SIGRNOSNI LISTOVI					Strana 5 od 6

14. PODACI O TRANSPORTU

ADR/RID

# UN Br.:		UN3082

# Klasa opasnosti:	9

Grupa pakovanja:	III

Obeležavanje: 	ŠTETNA SUPSTANCA ZA OKOLINU, TEČNOST, N:O:S: (Napropamid)

Opasnost po okolinu:Opasno po životnu okolinu.

Posebne odredbe:	274, 335, 601

Kod ograničenja:	(E)

# IMDG/IMO

# UN Br.:		UN3082

Obeležavanje: 	ŠTETNA SUPSTANCA ZA OKOLINU, TEČNOST, N:O:S: (Napropamid)

# Klasa opasnosti:	9

Grupa pakovanja:	III

Opasnost po okolinu: Zagađivač mora

Posebne odredbe:	274, 335

# IATA/ICAO

# UN Br.:		UN3082

Obeležavanje: 	ŠTETNA SUPSTANCA ZA OKOLINU, TEČNOST, N:O:S: (Napropamid)

# Klasa opasnosti:		9

Grupa pakovanja:		III

Opasnost po okolinu:	Opasno po životnu okolinu.

Posebne odredbe:		A97, A158

15. REGULATORNI PODACI

Sigurnosne, zdravstvene i regulative zaštite životne sredine

Da bi se izbegli rizici po čoveka i za životnu sredinu, držati se uputstva za upotrebu.

Međunarodni inventar

TSCA		usaglašeno

EINECS	usaglašeno

ELINCS	usaglašeno

DSL/NDSL	usaglašeno

PICCS		usaglašeno

ENCS		usaglašeno

CHINA		-

AICS		usaglašeno

KECL		usaglašeno

Legenda

TSCA – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

DSL/NDSL – Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

EINECS/ ELINCS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU list of Notified Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory Of Chemicals and Chemical Substances

ENCS – Japan Existing and New Chemical Substances

DEVRINOL 45F	SIGRNOSNI LISTOVI					Strana 6 od 6

IECS – China Inventory of Exisiting Chemicals Substances

AICS – Australian Inventory of Chemicals Substances

Procena hemijske sigurnosti

Procena hemijske sigurnosti nije još izvršena.

16. OSTALE INFORMACIJE

Ostale informacije:

Znak opasnosti: Xn (štetno)

Oznake rizika:

R22  Štetno ako se proguta.

R52  Štetno za vodene organizme.

Oznake bezbednosti:

S2    Čuvati van domašaja dece.

S13  Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

S45  U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć

Pun tekst H označavanja koja se odnose na sekciju 3.

H302	Štetno ako se proguta.

H319	Dovodi do jake iritacije oka.

H411	Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Izjava:  Gornje informacija su tačne, ali nisu finalne i mogu se koristiti samo kao vodič. Ova kompanija ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastaje prilikom rukovanja ili kontakta sa proizvodom.

Poslednja stranica