LISTA PODATAKA O BEZBEDNOSTI

1-IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA

Wuhan Qiangqiang Chemical Co Ltd

810, Hannan Highway, Hannan, Wuhan, Kina

Tel: +86 27 84852887/84750383/84750382

Fax: +86 27 84750382

Telefon za hitne slučajeve: +86 27 84852887

Naziv proizvoda: Sprinter 25EC (Flurochloridone 25% EC)

Hemijski naziv (IUPAC): (3RS, 4RS; 3RS, 4RS)-3-hloro-4-hlorometil-1 ((,(,(-trifluoro-m-tolil)-2-pirilidinon

Hemijska formula: C12H10Cl2F3NO

CAS/EPA/EU registracioni br. 61213-25-0 (CAS); 262-661-3 (EEC); 430 (CIPAC)

2- SASTAV/INFORMACIJA O SASTOJCIMA

Komponenta				CAS br.				Sadržaj (%)

Flurohloridon				61213-25-0				Min 25

Inertni sastojci			Nema					Max 75

3- IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

OPREZ! Zapaljiva tečnost. Štetan ako se proguta posebno ako se proguta veća količina proizvoda. Udisanje većih koncentracija isparenja mogu izazvati glavobolju i vrtoglavicu. Može izazvati iritaciju ako dođe u dodir sa očima ili kožom. Izbegavati kontakt proizvoda sa kožom, očima ili odećom. Ne udisati paru ili aerosol. Čuvati van domašaja dece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

4-MERE PRVE POMOĆI

Ukoliko dođe do kontakta sa očima: Ispirati oči velikom količinom vode do prestanka iritacije. Ukoliko se iritacija nastavi, potražiti pomoć lekara.

Ukoliko dođe u dodir sa kožom: Oprati se sa velikom količinom vode; koristiti sapun i deterdžent ukoliko je moguće. Skinuti kontaminiranu odeću, uključujući i obuću i donji veš.

Ukoliko se udahne: Nositi odgovarajuću zaštitu disjanih organa pre spasavanja unesrećenog. Odmah izneti unesrećenu osobu iz kontaminiranog prostora na svež vazduh. Ukoliko unesrećeni ne diše dati mu veštačko disanje; ukoliko je disanje otežano dati mu kiseonik. Potražiti pomoć lekara.

Ukoliko se proguta: Ukoliko se proguta, isprati usta vodom. Unesrećeni se mora odmarati. Ništa ne davati unesrećenom u nesevesti da jede ili pije. NE izazivati povraćanje osim ako to nije naložio lekar ili Centar za kontrolu trovanja. Potražiti odmah pomoć lekara.

Antidot: Nema specifičnog antidota. Lečiti simptomatski i suporativno.

5-PROTIVPOŽARNE MERE

Opasnost od požara ili eksplozije: Tačka paljenja 43(C. Zapaljiva tečnost. Ovaj proizvod može formirati zapaljivu mešavinu na temperaturama na ili iynad tačke paljenja. Može predstavljati opasnost od požara u ekstremnim slučajevima.

Supstance za gašenje požara: Pena, suve hemikalije, voda ili ugljen dioksid.

Zaštita od požara: U slučaju požara nositi kompletnu ličnu zaštitnu odeću i NIOSH zaštitnuu opremu za disajne organe sa zaštitom celog lica koja može raditi u uslovima različitog pritiska. Nepotrebni ljudi se moraju udaljiti s mesta požara. Koristiti što je moguće manje vode. Iskopati rov oko mesta požara kako bi se sprečilo razlivanje materijala. Izvrštit dekontaminaciju osoba koje napuštaju mesto požara tako što će se oparti sapunom i vodom. Izbegavati udisanje prašine, isparenja i gasova na mestu požara. Kontrolisati razlivanje vode.

6-MERE U SLUČAJU SLUČAJNOG PROLIVANJA

U slučaju da dođe do prolivanja proizvoda, odmah pozvati odgovorne osobe. Udaljite nepotrebne ljude s mesta prolivanja. Ukoliko su odgovorni ljudi nedostupni, pokupiti proizvod pomoću absorbentnih jastuka ili bilo kog drugog apsorbujućeg materijala (pesak ili zemlja) i spakovati ga u kontejnere za odlaganje koji se mogu zatvoriti. Velike količine prolivenog proizvoda zajedno sa zemljištem na koji je proliven pokupiti i prebaciti ga u odgovarajuće kontejnere za odlaganje otpada. Izbegavati kontakt sa prolivenim proizvodom i sprečiti ispiranje prolivenog proizvoda u kanalizaciju i okolinu. Nositi zaštitnu opremu (odeljak 8). Pratiti uputstva u slučaju požara (odeljak 5).

7-RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje: Zaštiti od fizičkog oštećenja. Koristiti uređaje i opreme koja ne varniči, kao i ventilaciju otpornu na eksploziju. Ne zagađivati jezera, vodotkove i bunare. Izbegavati kontakt proizvoda sa kožom, očima i odećom. Ne udisati aerosol. Pri rukovanju ne jesti, ne piti, niti pušiti. Oprati ruke i izloženu kožu nakon posla, a pre obroka. Isprati upotrebljenu ambalažu i odložiti na bezbedan način.

Uslovi skladištenja: Čuvati u originalnoj ambalaži, na hladnom, suvom i dobro provetrenom i obezbeđenom mestu van domašaja dece i životinja. Ne zagađivati hranu ili koristiti u blizini kućnog rezervoara.

8-KONTROLA IZLOŽENOSTI/LIČNA ZAŠTITA

Profesionalna kontrola: Ventilacioni sistem mora biti otporan na eksplozije ukoliko je prisutna eksplozivna materija. Obezbediti lokalno provetravanje ili sistem ograđene ventilacije.

Zaštita očiju: Da bi se zaštitili od kontakta proizvoda sa očima nositi zaštitne naočare ili štitnik za lice.

Zaštita kože: Nositi gumene zaštitne rukavice. Nakon rada sa porizvodom oprati kožu vodom i sapunom.

Zaštita disajnih puteva: Obezbediti dobru ventilaciju. Za maksimalnu zaštitu nositi i bocu sa vazduhom, zaštitnu masku preko celog lica, kapuljaču ili zaštitnu masku sa zaštitom za glavu.

9-FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:					Braon tečnost

Miris:					Aromatični miris

Specifična težina:			oko 1,0 (25(C)

Rastvorljivost u vodi: 			rastvorljiv u vodi

10-STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilnost: Stabilan pri uobičajenim uslovima skladištenja i rukovanja.

Inkopatibilnost: Izbegavati mešanje sa visoko reaktivnim supstancama kao što su jake kiseline, jake baze i jaki oksidirajući agensi.

Opasne materije razlaganja: Prilikom sagorevanja proizvod se razlažei proizvodi otrovna i korozivna isparenja uključujući i hlorovodonik, fluorovodonik, azotni oksidi i ugljen oksidi.

Opasne materije polimerizacije: Nema

11-TOKSIKOLOŠKI PODACI

Akutna oralna toksičnost: LD50 za pacove (2000 mg/kg

Akutna dermalna toksičnost: LD50 za zeca (4000 mg/kg

Akutna inhalaciona toksičnost: LC50 (4 h) za pacove (5,0 mg/l

Iritacija kože: Srednja iritacija kože zeca. Nema preosetljivosti kože.

Iritacija oka: Blaga iritacija oka zeca

Grupa otrova: III (WHO), slabo štetno

12-EKOLOŠKE INFORMACIJE

Sprečiti kontaminaciju vodotokova ili kanalizacije ovim proizvodom. Ekološke informacije o referntnoj aktivnoj materiji su date niže:

Ptice: Akutna oralna LD50 za prepelicu (2000 mg/kg. LC50 (5 d) za prepelicu i patku (5000 mg/kg

Ribe: LC50 (96 h) za pastrmku 3,0; plavoškrgu sunčanicu 6,7 mg/l

Pčele: Nije štetan za pčele. LD50 (kontaktno i oralno)(100(g/pčela

Uticaj na životnu sredinu:

Životinje: Flurohloridon se brzo metaboliše i izluči izpacova; (95% oralno unete doze se izluči za 90 h.

Metabolizam se odvija putem oksidacije, hidrolize i glutation konjugacije i tada se formiraju metaboliti koji se izlučuju putem urina ili stolice.

Biljke: Flurohloridon se brzo metaboliše u biljkama. Veliki broj beznačajnih metabolita se formira oksidacijom i konjugacijom. Nivo ostataka flurohloridona u biljkama je (0,05 mg/kg.

Zemljište/okolina: Flurohloridon se teško razgrađuje u zemljištu, uglavnom formirajući CO2 i granične ostatke. DT50 (3 tipa zemljišta, areobni uslovi, 28(C) 4,5 i 27 d; fromiraju se dva metabolita koji se teško razgrađuju nadalje. U aerobnom sedimentu, fluorhloridon se razlaže za 3-18 d (DT50). U polju DT50 9-70 d. Koc 680-1300, Kd 8-19, pokazuju da ima jako slabu pokretljivost, flurohloridon se ne razliva zato što se brzo absorbuje i razgrađuje u zemljištu.

13-ODLAGANJE

Odlaganje proizvoda, kao i korišćenje, skladištenje, transportovanje i sl se izvodi u skladu sa lokalnom regulativom. Ne prosipati proizvod u vodene površine ili kanalizaciju.

14- TRANSPORT

IMO klasifikacija:

Obeležavanje: 	Zapaljiva tečnost, N:O:S: (Flurochloridone 25% EC))

Klasa: 			3.3

# UN Br.:		1993

Grupa pakovanja:	III

Tačka paljenja nije niža od 23(C

Zagađivač mora

15-INFORMACIJE VEZANE ZA PROPISE

Evropska/Međunarodna regulativa:

Oznaka opasnosti:

Xn		štetno

N		opasno po životnu sredinu

R oznake:

R22		Štetan ako se proguta

R51/53		Otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna neželjena dejstva na vodenu sredinu

S oznake:

S1/2		Čuvati pod ključem, van domašaja dece

S9		Čuvati posude na mestu sa dobrom ventilacijom

S13		Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane

S16		Čuvati odvojeno od izvora paljenja

S20/21		Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti

S23		Ne udisati paru

S24/25		Sprečiti dodir sa kožom i očima

S36/37/39	Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice

S60		Ova supstanca i njena ambalažamoraju biti odlagani kao neiskoriđćeni otrovi i ambalaža

S61		Sprečiti oslobađanje u okolnu sredinu. Rukovati na osnovu posebnog

uputstva/Uputstvo o bezbednom rukovanju (Safety Data Sheets)

S62		Ako se proguta ne izazivati povrćanje, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati ovu ambalažu ili etiketu

16-OSTALE INFORMACIJE

Gornje informacija su napisane us dobrom voljom i predstavljaju naše znanje o proizvodu. Ove informacije ne predstavljaju nikakvu vrstu garancije.

Sastavio: Wuhan Qiangqiang Chemical Co Ltd

Revdirano: 06.04.2004.